## Slide 1: ROS 강의 2주차
6, 7(50%), 8, 9강

## Slide 2: 목차
ROS 기본툴 이용
  Rviz
  Rqt
  Gazebo
ROS package 만들기
  패키지 설정
  빌드 설정
  메시지 파일 작성
로봇 패키지
모터 패키지
rosserial

## Slide 3: Rviz(ROS Vizualiztion Tool)를 통해 할 수 있는 일
ROS의 3d 시각화툴
로봇의 외형, 동작을 표시
내비게이션
  Map과 로봇을 모델링
매니퓰레이션
  로봇 모델링과 시뮬레이션
원격제어

## Slide 4: Rviz 기능들
Kinet, 3차원 depth카메라
  3차원 상의 거리를 점으로 표현
Lidar(laser기반 거리센서)
초음파 센서
IMU(관성 센서)
Real sensor
  depth, 영상, IR 각각의 화면을 볼 수 있다
2차원적인 결과값을 인식 가능
로봇 뿐만이 아닌 공간상의 모델링 한 것들을 모두 인식

## Slide 5: Rviz실행
sudo apt-get install ros-kinetic-rviz 으로 패키지 설치
roscore 로 마스터 불러온 후, rviz 명령으로 실행

## Slide 6: RQT : 플러그인 방식의 종합 gui 툴
Ros에서 간단히 ui를 제작 가능
sudo apt-get install ros-kinetic-rqt ros-kinetic-rqt-common-plugins 명령으로 패키지설치
rqt 로 실행

## Slide 7: RQT
Topic정보와
Publisher, subscriber정보를 알 수 있다

## Slide 8: RQT 실습1

## Slide 9: RQT실습1
rqt_graph로 현재의 노드와 메시지를 확인 할 수 있다

## Slide 10: RQT 실습2
터틀 시뮬레이션 노드 생성
터틀 키 노드 생성
rqt_plot

## Slide 11: RQT실습2
터틀봇의 움직임 plotting으로 확인

## Slide 12: Gazebo
3D simulator
  내비게이션과 매니퓰레이터
  ROS와 호환성이 매우 좋기 때문에 시뮬레이션에 이용

## Slide 13: 이기종 통신 가능
eb 명령을 친 후에
ROS_MASTER_URI
ROS_HOSTNAME
을 수정하면 서로 다른 기기
가 통신이 가능하다

## Slide 14: 네이밍
같은 네트워크 내에서 기존의 노드를 또 실행하면 기존것은 사라진다
이름을 다르게 설정해줘야 한다

## Slide 15: 이기종 통신
VM이라 그런지 호스트 ip가 보이지 않는 모습…

## Slide 16: ROS 기본 단위
공식 패키지를 제작할때 엄수해야 함

## Slide 17: 노드간 통신 방식
토픽(topic) : 단방향의 연속성
서비스(service) : 양방향의 일회성
액션(action) : 서비스와 비슷하지만 서로 피드백을 주고 받음
매개변수(parameter) : 유저가 정해놓는 매개변수를 참조해서 프로세스에 입력가능(함수와 유사)

## Slide 18: ROS 패키지 만들기

## Slide 19: Package.xml (패키지 설정 파일)
패키지의 이름과 정보, 라이선스등을 포함

## Slide 20: Package.xml (패키지 설정 파일)

## Slide 21: 빌드 설정

## Slide 22
cmake_minimum_required(VERSION 2.8.3)
project(ros_tutorials_topic)
## 캐킨빌드를할때요구되는구성요소패키지이다.
## 의존성패키지로message_generation, std_msgs, roscpp이며이패키지들이존재하지않으면빌드도중에에러가난다.
find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS message_generationstd_msgsroscpp)
## 메시지선언: MsgTutorial.msg
add_message_files(FILES MsgTutorial.msg)
## 의존하는메시지를설정하는옵션이다.
## std_msgs가설치되어있지않다면빌드도중에에러가난다.
generate_messages(DEPENDENCIES std_msgs)
## 캐킨패키지옵션으로라이브러리, 캐킨빌드의존성, 시스템의존패키지를기술한다.
catkin_package(
LIBRARIES ros_tutorials_topic
CATKIN_DEPENDS std_msgsroscpp
)
## 인클루드디렉터리를설정한다.
include_directories(${catkin_INCLUDE_DIRS})
## topic_publisher노드에대한빌드옵션이다.
## 실행파일, 타깃링크라이브러리, 추가의존성등을설정한다.
add_executable(topic_publishersrc/topic_publisher.cpp)
add_dependencies(topic_publisher${${PROJECT_NAME}_EXPORTED_TARGETS} ${catkin_EXPORTED_TARGETS})
target_link_libraries(topic_publisher${catkin_LIBRARIES})
## topic_subscriber노드에대한빌드옵션이다.
add_executable(topic_subscribersrc/topic_subscriber.cpp)
add_dependencies(topic_subscriber${${PROJECT_NAME}_EXPORTED_TARGETS} ${catkin_EXPORTED_TARGETS})
target_link_libraries(topic_subscriber${catkin_LIBRARIES})

## Slide 23: 메시지 파일 작성 (~7강 40:00)

## Slide 24: 로봇 패키지 (http://robots.ros.org/)
다양한 로봇에 대한 정보
  Simulation
  Tutorial
  package

## Slide 25: 센서 패키지(http://robots.ros.org/sensors)
다양한 센서의 드라이버 사용 가능
  IMU
  LIDAR
  2d range finder
  카메라 드라이버
  …
파라미터와 토픽에 대한 설정이 공개되어 있음

## Slide 26: 센서 패키지 상세
이런 것들이 있다

## Slide 27: 실습 (토픽 내용을 Rviz로 확인)

## Slide 28: 실습 (원격 이미지 전송)

## Slide 29: 실습 (카메라 캘리브레이션)

## Slide 30: 실습 (dept camera)

## Slide 31: 실습 (dept camera)

## Slide 32: 실습 (stereo camera)

## Slide 33: 실습 (LDS)

## Slide 34: 실습 (IMU)

## Slide 35: 모터 패키지(http://wiki.ros.org/Motor%20Controller%20Drivers)
ROBOTIS Dynamixel
  DynamixelSDK
  (http://wiki.ros.org/dynamixel_sdk)
  dynamixel_workbench
    (http://wiki.ros.org/dynamixel_workbench)
      ROS에서사용하기쉽도록다양한예제제공
      ROS 대응GUI 툴제공

## Slide 36: 로봇에 들어가는 CPU

## Slide 37: 로봇에 들어가는 CPU

## Slide 38: rosserial
PC와 제어기간의 메시지 통신을 위해 serial 통신으로써 중계자 역할 수행하는 ROS패키지

## Slide 39: rosserial
MCU레벨의 데이터를 ROS메세지로 변환
예) 제어기(MCU)→시리얼(rosserial프로토콜)→PC(ROS 메시지로재전송)
예) 제어기(MCU)→시리얼(rosserial프로토콜)→PC(ROS 메시지를시리얼로변경)

## Slide 40: rosserial

## Slide 41: rosserial server, client 종류

## Slide 42: rosserial 프로토콜 (http://wiki.ros.org/rosserial/Overview/Protocol)

## Slide 43: rosserial의 제약사항
MCU에서 적은 리소스를 사용하다보니 제약이 존재함

## Slide 44: OpenCR(Open-source Control Module for ROS)

## Slide 45: 기본 장착 센서

## Slide 46: 아두이노 IDE 실습
Led_msg에 따라서 pin값을 low/high로 주면서 led 키고 끔

## Slide 47: RQT graph로 노드 상황 확인

## Slide 48: rosserial (IMU의 RQT 그래프와 시각화)

## Slide 49: 실제 터틀봇에 rosserial의 시각화